# Zał. Nr 1 do SIWZ

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75

e-mail:jferfecki998@interia.pl

oznaczenie sprawy: ZP/1/2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY

Przedmiot zamówienia:

„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brennej Centrum”

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Adres/y/ Wykonawcy/ów/ |
| --- | --- | --- |

| L.p. | OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | LEKKI POJAZD TERENOWY (ROZPOZNAWCZO-OPERACYJNY) Z NAPĘDEM 4X4 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |
| 1. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r., poz. 110) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniami zmieniającymi: z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553), z dnia 18 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 984). |  |
| 1.2 | Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110). Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2018 r. Należy podać rok produkcji, markę, model pojazdu. |  |
| 1.3 | Gwarancja: gwarancja całopojazdowa na pojazd (podwozie, powłoka lakiernicza zabudowa, wyposażenie), na układ napędowy wraz z podzespołami, – minimum 24 miesiące od daty odbioru. zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. Należy podać rzeczywiste okresy i warunki gwarancji, wskazać najbliższą ASO z podaniem odległości od siedziby Zamawiającego. |  |
| 2. | PODWOZIE, KABINA, SILNIK, PODZESPOŁY, ZABUDOWA | Wykonawca wypełnia kolumny według instrukcji, podając parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |
| 2.1 | Masa, wymiary: Nadwozie typu Pick-up z podwójną kabiną, 4-drzwiowe fabrycznie przystosowane do przewozu min. 5 osób, posiadające wydzieloną skrzynię ładunkową (typu KONTENER) z roletami – minimum 3 sztuki ; Masa całkowita pojazdu DMC: do 3500 kg; Powierzchnia użytkowa przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1,5 m2; Wysokość przestrzeni ładunkowej minimum 800 mm; Długość całkowita pojazdu nie większa niż 5500 mm bez wyposażenia dodatkowego; Szerokość pojazdu bez lusterek bocznych nie mniejsza niż 1800 mm; Rozstaw osi nie większy niż 3300 mm; Średnica zawracania nie większa niż 13,5 m. Należy podać rzeczywiste parametry, markę model pojazdu |  |
| 2.2 | Silnik: Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny turbodoładowany o niżej wymienionych parametrach: moc nominalna minimum 180 KM i nominalnym momencie obrotowym minimum 450 Nm; norma emisji spalin zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy; silnik zdolny do pracy przez minimum 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów przy zachowaniu wartości temperatury silnika i układu przeniesienia napędu określonych przez producenta pojazdu; pojemność zbiornika paliwa min 65 l, powinna zapewniać przejazd minimum 400 km lub 4 – godzinną pracę na postoju. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Należy podać typ, moc silnika, moment obrotowy, normę spalin oferowanego pojazdu oraz opis spełniania pozostałych wymagań. |  |
| 2.3 | Układ przeniesienia napędu, zawieszenie: Pojazd wyposażony w pełni zsynchronizowaną automatyczną skrzynię biegów, Pojazd wyposażony w uterenowione podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4, z możliwością odłączenia przedniego napędu, przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym, blokada mechanizmu różnicowego minimum tylnego mostu. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy i winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy; Zawieszenie musi wytrzymać stałe obciążenie dopuszczalną masą całkowitą bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji; Pojazd wyposażony w komplet stalowych osłon podwozia, silnika, skrzyni biegów; Nadkola samochodu przystosowane do opon terenowych typu AT; Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.) ogumienie wielosezonowe dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich o średnicy min. 17 cali z rantem ochronnym obręczy i dodatkowe pełnowymiarowe koło zapasowe; Do pojazdu dołączony dodatkowy komplet opon szosowo-terenowych typu AT, Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system kontroli trakcji jezdnej ESP+TCS lub równoważny oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny); Zdolności terenowe: kąt natarcia bez obciążenia nie mniejszy niż 28˚; kąt zejścia bez obciążenia nie mniejszy niż 28˚; kąt przechyłu bocznego nie mniejszy niż 27˚; kąt rampowy nie mniejszy niż 18˚; głębokość brodzenia pojazdu bez obciążenia nie mniejsza niż 700 mm; prześwit pod osiami bez obciążenia pojazdu nie mniejszy niż 220 mm. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. |  |
| 2.4 | Sterowanie, hamulce: Układ kierowniczy ze wspomaganiem; Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją minimum wysokości kolumny kierownicy; Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi lub bębnowymi na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie działający na oś tylną; Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z systemem podziału siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania (aktywny asystent układu hamulcowego). Zestaw łańcuchów śniegowych na 4 koła Pojazd wyposażony w osłony lamp przednich i tylnych. Osłony wykonane ze stali nierdzewnej, osłaniające lampy podczas przejazdu przez tereny lesiste. |  |
| 2.5 | Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego: Pojazd wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych, za wyjątkiem tych które wymagają stałego zasilania; Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewniać zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon+stacja ładowania+wyciągarka+sygnalizacja świetlna i dźwiękowa); Radio samochodowe fabryczne z RDS, wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (głośniki również w przedziale pasażerskim); Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim; Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki lub konsole spełniające rolę podłokietników. Oba fotele posiadające możliwość regulacji przód-tył oraz pochylenia oparcia. Fotel kierowcy posiadający dodatkowo możliwość regulacji góra-dół; Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub czarnej; Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 –punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w pirotechniczne napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; Pojazd wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne i kurtyny w przestrzeni pasażerskiej; Szyby we wszystkich drzwiach regulowane elektrycznie; Przednia szyba warstwowa (klejona), pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego. Szyby w tylnych drzwiach bocznych przyciemnione; Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy i pasażera; Lusterko wsteczne wewnętrzne; Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie; Ogrzewanie i wentylacja; Klimatyzacja fabryczna z automatyczną regulacją temperatury; Gniazdo 12 V – 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. w kabinie pojazdu; Nawigacja GPS z ekranem min. 7 cali; Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem zamka w kluczyku Immobiliser; Sygnalizator włączonego biegu wstecznego (dźwiękowa - brzęczyk – sygnał przerywany) oraz świetlna (dodatkowy reflektor w technologii LED); Przednie lampy przeciwmgielne; Dywaniki podłogowe Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 2.6 | Zabudowa pojazdu i wyposażenie operacyjne: Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: Akustyczne (emitujące minimum 4 modulowane tony – głośnik o mocy min. 100W) – umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny. Włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym na elastycznym przewodzie. Głośnik zamontowany w przedniej atrapie, skierowany równolegle do osi podłużnej pojazdu; Świetlne – dwa w kolorze niebieskim zamontowane na dachu pojazdu w narożnikach zabudowy- świecące do przodu Lampa na ścianie kontenera – świeciąca do tyłu; Dodatkowe świetlne w postaci 2 lamp sygnalizacyjnych niebieskich w technologii LED, zamontowanych w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim, nie wystających poza obrys pojazdu; Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ – całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu. W kabinie pojazdu zamontowany radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz; moc: 1-25 W; odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym, min. 160 kanałów; wyświetlacz alfanumeryczny min. Dwuwierszowy. Skład zestawu: radiotelefon analogowo-cyfrowy, blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem, mikrofon typu „gruszka”, antena samochodowa na pasmo pracy telefonu,, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 24 m-ce na radiotelefon. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Radiotelefon należy zaprogramować według wymagań użytkownika. Wymagane programowanie kanałów zostanie dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy; Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do automatycznego ładowania akumulatora (akumulatorów) 12 V o natężeniu min. 15A, z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~230V, umieszczone z przodu pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła), wtyczka z przewodem elektrycznym min. 5 m. Pojazd wyposażony w kulowy hak holowniczy z 7 pinowym gniazdem elektrycznym (12V) do podłączenia przyczepy. Dodatkowo „przejściówka” z gniazda 7 pinowego na 13 pinowe. Hak umożliwiający ciągnięcie przyczepy o maksymalnej masie 3500 kg z hamulcem. Możliwość regulacji wysokości oraz demontażu wraz z płytą; Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu minimum 4 t, ze sterowaniem pilotem bezprzewodowym (przewód sterowania o długości min. 4 m). Wyciągarka zamontowana na stałe z przodu pojazdu do ramy pojazdu. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Długość liny na wyciągarce minimum 30 m. Instalacja elektryczna wyciągarki wyposażona w wyłącznik prądowy zamontowany w komorze silnika; Nadwozie w kolorze czerwonym, zderzaki w kolorze nadwozia, dopuszcza się zderzaki w kolorze białym; Oznakowanie pojazdu z odblaskowej folii samoprzylepnej, odpornej na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Oznakowanie pojazdu zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z dnia 27.12.2012 r. (Dz.Urz. KGPSPoż z 2012 r., poz. 23 z późn.zm.); Skrzynia ładunkowa zabudowana kontenerem w kolorze samochodu z możliwością dostępu z 3 stron. Zabudowa wykonana z laminatu i aluminium . Otwory zabudowy zamykane roletami w wykonaniu wodo- i pyło- szczelnym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków; Przedział zabudowy wyposażony w oświetlenie typu LED włączane z tyłu zabudowy. Oświetlenie skrytek musi zapewnić oświetlenie powierzchni roboczej po bokach zabudowy i z tyłu pojazdu. Podłoga skrzyni ładunkowej wodoodporna z odprowadzeniem wody na zewnątrz pojazdu. Powierzchnia użytkowa przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 1,5 m2, wysokość przestrzeni ładunkowej min. 800 mm, wymiary przestrzeni ładunkowej - co najmniej 1500 x 1500 mm, system zapewniający możliwość mocowania ładunku; Miejsce montażu dodatkowego sprzętu (pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, skrzynia z masztem oświetleniowym, pojemniki na ubrania do pracy w wodzie i inny drobny sprzęt będą uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 2.7 | Pozostałe wymagania i wyposażenie: Pojazd powinien posiadać: Czujniki cofania i kamera cofania; Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; Apteczka, gaśnica proszkowa o masie 1 kg (przewożona w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy; Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z kluczami niezbędnymi do wymiany dostarczonych kół; Instrukcja obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim. Dostawa pojazdu: Pojazd wraz z wyposażeniem i dokumentacją Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego. |  |
| II. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO LEKKIEGO POJAZDU ROZPOZNAWCZO-OPERACYJNEGO Z NAPĘDEM 4X4 |
| 1. | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |  |
|  | Agregat prądotwórczy do montażu w lekkim pojeździe rozpoznawczo – operacyjnym o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych: Moc maksymalna – 2,2 kW; Moc nominalna – 1,8 kW; Moc maksymalna wg normy SAE J1349 – 2,8 KM; Gniazda AC 2 x 230V 16A; Gniazda DC 12V – 8,3 A; LWA – Stopień ochrony 90 dB (A) / IP23; Rozruch – ręczny; Zbiornik paliwa – min. 3,6 l; Czas pracy na pełnym zbiorniku – do 3 h 50 min; Wyposażenie standardowe: zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy; zabezpieczenie olejowe silnika, kontrolki pracy i przeciążenia, tryb pracy ekonomicznej, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji, Okres gwarancji – min. 24 miesiące; Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
|  | AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY |  |
|  | - wydajność pompy min 50 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar , możliwość podawania piany - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 50 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego- - zbiornik wody o pojemności min. 200 litrów AGREGAT zamocowany na jednej ramie ze zbiornikiem z możliwością wyciągnięcia całości na zewnętrzny stojak w celu włożenia innego sprzętu. W ramach dostawy w/w rozwiązania Wykonawca dostarczy stojak na kółkach na którym będzie mocowany w/w zestaw. |  |
| 3. | MASZT OŚWIETLENIOWY |  |
|  | Maszt oświetleniowy LED – Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy LED z reflektorami o mocy łącznej świetlnej minimum 20 000 lm. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5 m. Stopień ochrony masztów IP55. Maszt automatyczny z pełną regulacją z poziomu ziemi. Możliwa praca masztu korzystającego z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |
|  | RADIOTELEFONY NASOBNE |  |
|  | 6 radiotelefonów nasobnych z mikrofono-głośnikiem typu MOTOROLA (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe – 3 sztuki ) o parametrach: preferowana MOTOROLA Częstotliwość: VHF 136-174 MHz; Moc: 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA; Min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu; Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |
| 4. | POMPA SZLAMOWA |  |
|  | Pompa szlamowa dostosowana wymiarami do zabudowy pojazdu o minimalnych parametrach: Wydajność min. 800-1000 l/min.; Maksymalna wysokość podnoszenia – min. 25 m; Maksymalna wysokość ssania – min. 8 m; Moc silnika – min. 9 KM; Średnica zanieczyszczeń do 28 mm; Pojemność zbiornika paliwa min. 5 l.; Okres gwarancji: min. 24 m-ce Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 5. | PANEL OSTRZEGAWCZY TYLNY |  |
|  | Zamontowany na tylnej ścianie kontenera Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 6. | SKRZYNIA SPRZĘTOWA |  |
|  | Skrzynia aluminiowa zamontowana na dachu kontenera po lewej stronie Zawartość skrzyni: szpadel 1szt. Widły:3 sztuki Łopata: 3 sztuki Tłumica składana 8 sztuk Bosak teleskopowy aluminiowy1 sztuka Klucz do hydrantu podziemnego 1 sztuka węże ssawne 3szt. W-75 do pompy szlamowej w zestawie z 1 sztuką - smokiem ssawnym skośnym montowanym na stałe drabina teleskopowa aluminiowa min 5 m Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych |  |
| 7. | APARAT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH |  |
|  | Aparaty nadciśnieniowe w zestawie z butlami kompozytowymi, noszakami maskami twarzowymi i sygnalizatorami bezruchu. – 2 sztuki Dodatkowo butle kompozytowe zapasowe – 2 sztuki. Zestawy oddechowe zgodne z sprzętem użytkowanym w ramach Komendy Powiatowej. Preferowane FENZY |  |
| 8. | DROBNY SPRZET POŻARNICZY |  |
|  | - Gaśnica proszkowa ABC 6kg – 2 sztuki - Wąż tłoczny W75 - 2 sztuki - Prądownica wodna W52 posiadająca regulację wydajności oraz rodzaju prądów wody (preferowana AWG) - Rozdzielacz kulowy - Przełączniki 75-52; 52-25 - klucz do hydrantu - Houligan 2x - Siekiera - Młot - przedłużacz na zwijadle 30 m - pakiet wężowy W-42 – 30 m - detektor wielogazowy (preferowany VENTIS MX-4) - lanca do gaszenia w przewodzie kominowym z możliwością pracy z wężem na zwijadle. 2x Powyższe wyposażenie zamontowane w sposób zachowujący ergonomię pracy strażaków |  |
|  | DETEKTOR NAPIĘCIA PRĄDU PRZEMIENNEGO (HOT – STICK ) |  |
|  | KOMBINEZON NA OSY I SZERSZENIE 1SZUKA |  |
|  | Kombinezon trzy warstwowy Kombinezon chroni całe ciało z wyłączeniem dłoni i stóp Możliwość używania z hełmem strażackim |  |
|  | BUTY WODERY 3 SZTUKI |  |
|  | SPONIOWODERY |  |
|  | PIŁA SPALINOWA DO DREWNA |  |
|  | Moc minimum kW 3,8 Pojemność skokowa cm³ minimum 70 Ciężar kg maksimum 6,6 Maksymalna długość prowadnicy cm 75 |  |
|  | PIŁA SPALINOWA DO DREWNA -ARBORYSTYCZNA |  |
|  | Ciężar zestawu kg MAKSIMUM 3,0 Moc kW MINIMUM 1,0 Pojemność skokowa cm³ minimum 20,0 |  |
|  | PIŁA RATOWNICZA |  |
|  | Do zastosowania podczas akcji ratowniczych oraz zwalczania pożarów. specjalistyczna piła łańcuchowa z płytkami z węglików spiekanych System szybkiego montażu ogranicznika głębokości cięcia, system zapewniający stałą optymalną moc silnika zawór dekompresyjny do łatwego i bezpiecznego uruchamiania pilarki, Moc minimum 6,0 KM |  |

WSZYSTKIE WIERSZE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ

*W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaoferuje niższe wartości od wymaganych przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.

W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego do opisanego, Wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowany pojazd lub element wyposażenia posiada parametry co najmniej równoważne z wymaganymi.

UWAGA !

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje wszystkie parametry i szczegółowy opis oferowanego sprzętu i wyposażenia według wymagań i wzoru z kolumny 2 (w każdej pozycji tabeli).

Wpisanie treści „ spełnia wymagania” nie spełni warunku. Spowoduje to odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Pojazd będzie użytkowany z zachowaniem MMR pojazdu. Wymieniony w postępowaniu sprzęt będzie wykorzystywany zamiennie.

Podpis/y/:

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/ | Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/ | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |